# 采购需求表

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 用途:银滩校区图书馆拟定将北航北海学院与桂电北海校区合并转设新增采购的16.8万册图书上架至综合教学楼一楼图书馆书库内，面向师生开放使用。图书馆书库（Z111）目前共有4个出入口，为做好图书管理工作，我馆计划开放联通综合教学楼一楼大厅的2个出入口，安装双通道检测门及门禁各1套，自助借还机1台及一卡通读写器7个。由于此批新图书在加工时因工期问题仅安装了RFID芯片，未将图书数据录入到管理系统中，现在馆员手工录入，所以需要采购1台馆员工作站设备。 |
| 项号 | 采购内容 | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 双通道防盗仪 | 2套 | 远望谷XC-BM205 | 一、功能要求 1、须符合国际相关行业标准ISO 18000-6C标准； 2、电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准； 3、可以使用EAS报警模式； 4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 6、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测； 7、门禁自带一体式嵌入式不小于5 寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能，提供实物照片； 8、支持5五种显示模式：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数； 9、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠； 10、系统具有故障报警提示功能； 11、具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控； 12、系统需提供接口以实现远程诊断、监控； 13、馆方可设定系统采用在线或离线工作模式； 14、▲设备需要和馆内现有RFID管理系统实现无缝对接，设备费用包含系统对接费用，业主不再支付额外对接费用。 二、性能要求 符合标准ISO/IEC 18000-6C 工作频率：920～925MHz； 双通道总宽度达至：1700mm； 单通道门禁宽度范围：800-1200mm； 设备可靠性：＞10000小时 显示屏：≥5寸LCD显示屏、800*480图形点阵、65K色DGUS屏 单标签识别速度：＞120次/秒 通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口 工作温度：-10℃-50℃ 存储温度：-20℃-70℃ 工作湿度：＜95%RH（无凝露） ▲为保障馆员及读者免受噪声污染，设备通过《GB/T3768-2017》标准检测，设备在运行状态下四周噪声均≤35dB（A），属于低噪音工作模式，提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告（测试报告须通过CMA认证）； ▲设备电压波动与闪变通过《GB/T17625.2-2007》标准检测，提供SGS权威检测机构出具的检测报告复印件（测试报告须通过CNAS及CMA认证）； |
| 2 | 双通道闸机 | 2套 | 远望谷XC-BM045 | 1.外观尺寸:L1400mm*W280H*980mm，为了便于后续集成其它的刷卡模块，刷卡端为塑料模具成型； 2.通道宽度：不小于600mm，门翼材质：不小于10mm高等级亚克力； 3.框架材料：主体采用不低于1.5mm厚，304拉丝不锈钢；机身外壳的薄弱部分应符合GB/T20138中IK04的要求，其它表面应符合IK07的要求； 4.设备外壳防护等级为IPX4：整机内外均进行了防水防尘设计，在户外完全适用也毫无问题； 5.身份验证:具有“一卡通”、虚拟卡等身份认证，通道机应采用标准化的接口协议，便于后期学校刷卡、人脸识别机具升级； 6.主控板采用低功耗、高效率工业级嵌入式（单板）控制器； 7.通讯接口：提供充分支持身份认证、检测联动需求的通用接口，如RJ45接口、RS485、RS232接口、CAN，可连接多种读卡器，虚拟二维码、条码阅读器，人脸识别终端、显示终端及检测仪等；并支持多种数据格式，如WIEGRAND 26、WIEGRAND 34、WIEGRAND 66，方便系统集成； 8.采用TCP/IP通讯协议，实时数据上传及实时数据采集，方便用户应对各种数据分析，并保证系统不因数据量太大或者突发状况导致数据丢失； 9.机芯采用直流无刷伺服电机，闸机机芯及控制模块：DSP电机控制系统、单控制器能控制同一通道两个机芯，精密加速电机控制。精准、安全、可靠、噪音低，闸机工作噪音必须不大于50分贝； 依据：提供公安部检测报告中须含噪音检测指标，检测依据为“公共安全标准GA/T1260—2016 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》的相关要求； 10.三重防夾：具备红外防夹、机械离合防夹、电流检测防碰撞三重保护，可灵敏检测出通道内行人的通行状态，防止夹伤行人，并防止行人非法闯关和尾随通行，同时发出声光报警信号；具备机械式断电自动开门技术，断电后，门摆可自动打开，方便快速疏散人群； 11.红外光耦不少于6对，或者光栅检测； 12.闸机的验证速度开关闸时间应不大于0.6秒；通行频率为不少于40人/分钟； 13.验证显示:具有清晰明了的验证结果提示媒介，可在显示屏上显示验正结果； 14.通道指示 :LED显示：红、绿指示（如绿箭头表示设备正常通行）； 15.报警诊断具有蜂鸣或灯光、文字视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控； 16.电源模块:输入：AC220V±10% 50HZ±4%。 17.工作温度：标配-10℃—60℃。工作湿度：5%—95%RH（无凝露）； 18.通行控制,设备支持对于行人尾随、反向闯入的异常行为产生报警提示。具有可扩展逻辑判断功能：准确的判断通行人的甩手、行李等带来的误判，具有防两次开启（针对一次有效的场所且进出过程中有人非法闯入的情况下）等功能； 19.闸机通道应支持按时间分时段管控门禁不同通道通行方向；方便人流高峰通行管理（闸机通道管理可控制到单一通道）； 20.支持多路开闸信号输入（开闸信号可由闸机、遥控或其它设备信号输入），工作时可根据要求定制电磁遥控模式或后台远程控制器，可实现对不同通道分别控制；设备可提供常开或常闭；具有断电闸翼自动打开功能，满足消防通道需求； 21.闸机管理系统为B/S与C/S混合架构能够实时采集数据，产生详细进、出馆记录；可以实时统计在馆人数，可以根据历史数据统计进出馆高峰时段，能按学院、年级、专业、班级、读者类型、进出身份验证方式（物理IC卡、虚拟二维码、条形码及人脸识别）、进出时段做出相应的统计报表，以及综合性报表和相关的曲线图和柱形图等可视化报表；客户端支持常用浏览器，可以在任何一台联网的指定IP地址计算机上根据不同授权浏览或录入相应的信息； 22.支持各类人员数据的管理，包括在校师生、校友、临时证读者、各类通用证读者、访客等，支持人员信息有效期及状态管理功能，人员信息支持自定义扩展字段。 23.系统可根据证件有效期自动设定有效、无效名单；可设定黑名单，及黑名单时限； 24.支持重复认证控制，能有效防止同一人员多种方式或单一方式重复认证现象，短时间内同一人员重复认证视为无效身份认证，重复认证的间隔时间可以通过参数设置进行管理；此外系统后台支持进出异常告警，比如有进入记录而无出门记录又再次进入时，支持类似的进出异常告警； 25.系统支持根据已有数据进行自定义相关统计、分析。 |
| 3 | 馆员工作站 | 1台 | 远望谷XC-BM160 | 功能要求 1.符合馆员工作习惯，为减轻工作人员工作压力，条码扫描枪和转换台需为一体化设计，书籍转换时不需多余动作，将书籍放置到转换台无需拿起条码枪即可完成书籍数据转换； 2.应用软件保证连续使用160小时以上无故障； 3.具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写及终端管控、RFID借还书管理、典藏管理等功能； 4.可以对图书标签防盗位进行复位或置位； 5.具有操作人员的权限管理功能； 6.提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书，还书，续借，查询收据及统计分析结果； 7.具备读者管理功能，可实现新增读者（办证）、挂失、补换卡、读者注销以及读者信息修改等功能； 8.具备图书查询功能，可根据注册日期、图书类型、条码号、责任者、主题词、中法分类号、题名、馆藏地、出版社等条件检索图书数据，并导出相应清单，方便客户掌握 9.具备借阅查询功能，可根据操作类型、操作时间、条码号、题名、读者证号、终端地址等条件检索数据，并可导出对应数据清单； 10.具备借阅统计功能，可根据借阅日期、终端名称等条件检索借还量，并可导出对应清单，方便客户掌握图书借还数据； 11.具备自助办证终端的数据查询功能，可查询自助办证机的办证明细数据，也可查询自助办证机的办证汇总统计，方便用户随时掌握自助办证机的使用情况； 12.▲设备配备可调节悬停支架：可360度任意角度悬停、调整，方便馆员的操作，条码识别模块可在便于条码读取的任意高度及角度悬停，提高图书批量注册效率并降低馆员的劳动强度； 13.设备带有LED指示灯，可根据指示灯判断设备通电状态、功放开关状态、标签信号读取状态； 14.▲设备需要和馆内现有RFID管理系统实现无缝对接，设备费用包含系统对接费用，业主不再支付额外对接费用。 二、性能要求 支持ISO18000-6B/6C标准； 工作频率：920～925MHz； 设备轻薄便利，天线厚度≤14mm 整机功耗：≤12.5W 读卡距离：0-0.1m； 功率调节范围：20dB-27dB； 通信接口：com、RJ45网口； 电流：1300mA（工作）、300mA（待机）； 电源：DC输出5V/4A 工作温度：-10℃—+50℃； 存储温度：-20℃—+60℃； 工作湿度：≤90% RH（无凝露） 支持条码类型：一维码及二维码 扫码模块可调：扫码模块可任意调节高度、角度悬停 ▲馆员工作站通过抗扰度（电快速瞬变脉冲群及浪涌冲击）试验，符合《GB/T17626.4-2018》、《GB/T 17626.5-2019》标准，提供相关测试报告复印件（测试报告须通过CNAS及CMA认证）； ▲设备通过无线电发射设备型号核准，提供无线电发射设备型号核准证复印件； ▲设备平均无故障时间MTBF不低于14000小时，符合GB/T5080.7-1986标准，提供相关测试报告复印件（测试报告须通过CMA及CNAS认证） |
| 4 | 自助借还机 | 1台 | 远望谷XC-BM128 | 一、功能要求 1.设备须采用高增益近场天线，在确保优异多标签读取性能同时避免误读； 2.应用软件保证连续使用160小时以上无故障； 3.按需可选择多种登录：支持刷身份证、RFID读者证、输入帐号密码登录； 4.支持身份证办理成读者证，读者通过身份证进行借还书； 5.可非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签； 6.系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。系统拥有远程诊断、监控功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 7.具备防止一书登录多书借出功能。具防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍； 8.配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等； 9.提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务； 10.支持字体主题切换功能，为了更好的适应不同年龄段人员进行书籍借还操作，提供中号、大号、特大号三种字体大小样式； 11.支持多语言功能，包括蒙语、韩语等少数民族语言，为不同民族和国家读者提供服务； 12.设备具备借还操作功能功能：放10本粘贴有电子标签的在馆图书到借阅区，能全部办理借阅手续；放10本粘贴有电子标签的在借图书到借阅区，能全部办理还书手续（提供测评机构出具的证明材料佐证）； 13.设备具备借书、还书、续借功能：进行借书、还书、续借操作，且能正确完成（提供测评机构出具的证明材料佐证）； 14.设备具备多种读者证识别功能：兼容二代身份证、高频借书证、条码借书证、超高频借书证，且能被系统正确识别。（提供测评机构出具的证明材料佐证）； 15.▲设备需要和馆内现有RFID管理系统实现无缝对接，设备费用包含系统对接费用，业主不再支付额外对接费用； 设备需具有操作引导灯，当设备需要卡操作时，刷卡区下的引导灯会自动亮起或闪烁直到刷卡成功后关闭； 16.▲设备需具有状态氛围灯，当设备缺纸、连不上SIP2接口、读写器模块离线、设备能通过改变状态氛围灯的颜色变化提醒馆员，让馆员及时进行维护处理； 17.设备需具有人体感应功能，当用户走近设备，设备要能感知到用户已靠近设备，可以跳转到主界面，并播放提示音； 18.▲设备具有大型使用台面，方便读者在操作工程中临时摆放物品，台面尺寸须≥600*1100mm。 二、性能要求 工作频率：920-925MHz 符合标准：ISO/IEC 18000-6C 无线通讯接口：IEEE 802.11B 11M无线以太网 尺寸：长x 宽x高=不小于1100mm x 600mm x1662mm 重量：≤130kg（标准版）， 显示屏：不小于27寸一体机 工作温度：-10℃～+40℃ 储存温度：0℃～50℃ 工作湿度：10%～85% 防护等级：IP31 连续工作时间：7x24小时 数字接口：IEEE 802.3，10M/100M自适应网口 升 级：支持软硬件升级 电 源：AC220V±10% ILS/IMS接口：SIP2/NCIP ▲设备环境电磁场符合《GB8702-2014》标准，提供该标准测试报告复印件（测试报告须通过CNAS及CMA认证）； ▲设备通过射频参数试验，设备的频率误差、发射功率、占用宽带、邻近信道功率、带外辐射等项目经检测合格，提供上述五项目的检测报告复印件（测试报告须通过CNAS认证）； ▲设备平均无故障时间MTBF不低于14000小时，符合GB/T5080.7-1986标准，提供相关测试报告复印件（测试报告须通过CMA及CNAS认证） |
| 5 | 扫码读卡器 | 7台 | 新开普E711521 | 读写器（E711）： 支持学校的校园IC卡在图书馆内进行读卡借阅图书； 支持学校的校园IC卡（虚拟卡）图书馆内进行扫码借阅图书； 支持读写13.56MHz CPU、M1卡，支持识读QR Code、Code 128、Code 39码制；支持更改扫码配置信息，USB接口不支持脱机码，TTL串口支持脱机码（透传由后台解码）。 特征型号规格 USB或TTL串口通讯,可通过扫码设置切换通讯，桌面式扫码读卡一体机；供电:USB接口DC5V供电；功耗：电流≤250mA；尺寸：R=70mm；工作环境（温湿度）0-50℃ 扫码器（ZA00）： 支持在学校的自助借阅机借书时使用校园IC卡（虚拟卡）进行扫码借阅图书； 特征型号规格:USB扫码模块、晟元方案；供电：5V；功耗：<1W；尺寸：83.6(W)×83.6(D)×46.8(H) 3、USB免驱设计 PSAM卡（定制）： 通过校园卡进行图书借阅时进行密钥传输； 2、安装于终端设备内部，定制开发完成终端与校园卡交互的合法性认证 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |
| 验收方法及方案 | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 二、商务要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 2 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |
| 售后及技术服务 要求 | 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 交货时间及地点 | 交货期：自签订合同之日起 7 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西北海市采购人指定地点 |
| 付款条件 | 在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。 |
| 三、其他要求 1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：中国农业银行股份有限公司北海银河支行 银行账号：20708801040005379 |

# 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日